МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ"

Розрахунок підсилювача

низької частоти

Практична робота 1

Основи ремонту та регулювання РЕА

Розроблено                                        Глушко Н.Ю.

2008

- 1 -

Тема: Розрахунок підсилювача низької частоти

Мета: Провести графоаналітичний розрахунок параметрів підсилювача низької частоти, обрати тип транзистора та елементи схеми

Вихідні дані:

Малюнок 1 Схема підсилювача низької частоти

Таблиця 1 Параметри підсилювача низької частоти

| № варіанту | Частота вхідного сигналу fвх., Гц | Коефіці-єнт h21е | Допустимий струм колектора Ік.доп., мА | Допустима напруга колектор-емітер Uке.доп., В | Коефіці-єнт Кб. | Коефіці-єнт Квх. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 90 | 400 | 100 | 0,43 | 0,37 |
| 2 | 9000 | 70 | 50 | 90 | 0,46 | 0,40 |
| 3 | 1000 | 30 | 80 | 80 | 0,42 | 0,35 |

Вхідні та вихідні статичні характеристики транзисторів

Варіант 1: транзистор КТ606А

Малюнок 1                                                         Малюнок 2

- 2 -

Варіант 2: транзистор КТ203Б

Малюнок 1                                                         Малюнок 2

Варіант 3: транзистор КТ104Г

Малюнок 1                                                         Малюнок 2

- 3 -

Послідовність розрахунку підсилювача низької частоти (ПНЧ)

1 Накреслимо схему ПНЧ

2 Виписуємо вихідні дані з таблиці 1 відповідно до отриманого варіанту

3 Будуємо статичні характеристики транзистора відповідно до отриманого

варіанту

4 На вихідних статичних характеристиках (малюнок 2) за двома точками

будуємо навантажувальну пряму

а) на вісі абсцис (вісь Uк) відкладаємо значення електрорушійної сили

(ЕРС) джерела живлення Ек , яке обчислюється таким чином

(1)

б) на вісі ординат (вісь Ік) відкладаємо значення допустимого струму

колектора Ік = Ік.доп.

Малюнок 2 Вихідні статичні характеристики транзистора (приклад)

- 4 -

5 Знаходимо параметри транзистора, використавши три точки перетину

навантажувальної прямої з вихідною характеристикою (малюнок 2) для

отримання максимального, нульового (режим спокою) та мінімального

значення струму і напруги

Ік.max ; Ік.о ; Ік.min ; Uк.max ; Uк.о ; Uк.min

Визначаємо максимальну вихідну напругу ПНЧ (малюнок 2)

Uвих.max

6 Визначаємо струм та напругу бази спокою

(2)

,                                     (3)

де Rвх. – вхідний опір транзистора, який обчислюється таким чином

,                                        (4)

де Rб. – опір бази транзистора, який визначають за такою формулою

,                                    (5)

де Sдоп. – коефіцієнт нестабільності, який знаходиться в межах (1,5…5),

Rе. – опір резистора в колі емітера, який визначають за такою формулою

(6)

7 Знаходимо мінімальний та максимальний струм бази

(7)

(8)

(9)

- 5 –

8 Виставляємо значення Іб.max ; Іб.о ; Іб.min на вхідній статичній характеристиці

(малюнок 1) і, відповідно, по графіку визначаємо величини

Uбе.max ; Uбе.о ; Uбе.min

Визначаємо максимальну вхідну напругу ПНЧ (малюнок 1)

Uвх.max

Малюнок 1 Вхідні статичні характеристики транзистора (приклад)

- 6 -

9 Визначаємо опір резистора в колі колектора

(10)

10 Визначаємо ємність конденсатора в колі емітера

, мкФ                                 (11)

11 Визначаємо опори резисторів подільника напруги

а) знаходимо величину напруги між базою та спільною шиною

(заземленням) у режимі спокою

,                                      (12)

де Іе.о ≈ Ік.о

б) визначаємо струм подільника напруги

(13)

Тоді

(14)

(15)

12 Визначаємо ємність роздільних конденсаторів при умові, щоб спад

напруги на них не перевищував (1…2)% амплітуди змінної синусоїдальної

складової відповідного сигналу, за формулами

, мкФ                                 (16)

, мкФ                                (17)

де Rвих. – опір навантаження ПНЧ, який визначають з нерівності

(18)

- 7 -

Із довідників обираємо найближчі стандартні значення елементів схеми

R1; R2; Rк.; Rе.; Cе.; Cр.1; Cр.2

13 Визначаємо потужність, яку споживає ПНЧ, нехтуючи незначним

споживанням потужності резисторами подільника напруги R1, R2

(19)

14 Визначаємо потужність, що виділяється на опорі Rк. при проходженні

струму змінної складової сигналу

(20)

15 Визначаємо коефіцієнт корисної дії ПНЧ (вважаємо, що корисним

навантаженням є опір у колі колектора Rк. лише для змінної складової

вихідного сигналу)

(21)

16 Визначаємо втрати потужності транзистора (потужність розсіювання)

(22)

17 Визначаємо коефіцієнт підсилення каскаду ПНЧ по напрузі, струму та

потужності

(23)

(24)

(25)

Записуємо отримані в результаті розрахунку значення:

R1; R2; Rк.; Rе.; Cе.; Cр.1; Cр.2; η; КU ; КІ ; КР